## Slide 1: A megbízhatóság szerepe a terméktervezésben
A megbízhatóság fogalma:
- annak a valószínűsége, hogy egy elem vagy rendszer teljesíti-e a feladatát élettartama adott időpontjáig (Neumann János)
- a termék azon képessége, hogy meghatározott feltételek mellett előírt funkcióit teljesíti-e, miközben előírásos állapotú marad

## Slide 2
A megbízhatóság tárgyköre:
Hogyan lehet ismert megbízhatóságú elemekből felépített rendszer megbízhatóságát meghatározni, számszerűen értékelni.
Lehet-e ugyanezen elemek más csoportosításával a korábbinál megbízhatóbb rendszert teremteni,
lehet-e adott feladatra optimális megbízhatóságú rendszert teremteni,
lehet-e közbenső karbantartási műveletekkel a megbízhatóságot fokozni, mi ennek a leggazdaságosabb módja, időpontja, stb.

## Slide 3
A megbízhatóság elmélet a valószínűség elmélet alkalmazása technikai feladatokra, módszere a matematikai statisztika

## Slide 4
Alapfogalmak
Esemény: meghatározott feltételek mellet megvalósított kísérlet mennyiségi vagy minőségi eredménye. (pl. valamilyen szilárdsági jellemző meghatározott tartományba esik)
Biztos esemény: ha elkerülhetetlenül bekövetkezik. (pl. ha valaki élve születik, elkerülhetetlenül meg is hal)
Lehetetlen esemény: ha bekövetkezése kizárt. (pl. egy egyetlen fekete golyót tartalmazó halmazból kettőt kihúzni)

## Slide 5
Szükségszerűség: biztos és lehetetlen események halmaza
Véletlen esemény: mely adott feltételkomplexum mellett be is következhet, és nem is.
Véletlen: a szükségszerűség velejárója, minden, ami nem szükségszerű.

## Slide 6
Valószínűség elmélet: a véletlen esemény objektív bekövetkezésének valószínűségével foglalkozik.
Matematikai statisztika: a véletlen események tömeges megfigyelése eredményeképpen kapott adatok feldolgozását szolgálja.
A valószínűség-elmélet módszere a matematikai statisztika

## Slide 7
Termék
Fő elemek
Járulékos elemek
működőképes
működésképtelen
sérült
előírásos
meghibásodás
sérülés
Előírásos állapot elvesztése

## Slide 8: A meghibásodások osztályozása
1. Forrásuk szerint
1.1 Tervezési meghibásodás (~75%)
1.2 Gyártási meghibásodás (~16%)
1.3 Üzemeltetési meghibásodás (~9%)

## Slide 9: A meghibásodások osztályozása
2. Megjelenés szerint
2.1 Szisztematikus
2.2 Véletlen

## Slide 10
3. Kapcsolatuk szerint
3.1 Független (elsődleges)
3.2 Függő (másodlagos)

## Slide 11
4. Üzemeltetés szerint
4.1 Korai meghibásodás (a bejáratás szakaszában)
4.2 Üzemi meghibásodás (üzemeltetési szakaszban)
4.3 Elhasználódás (a tönkremenetel – öregedés szakaszában)

## Slide 12
5. Mérték szerint
5.1 Részeleges meghibásodás (egyes funkció elvesztése, hatékonyság csökkenése)
5.2 Teljes meghibásodás (összes funkció elvesztése, működésképtelenség)

## Slide 13
6. Folyamata szerint
6.1 Váratlan meghibásodás
6.2 Degradációs meghibásodás (fokozatos, figyelemmel kísérhető, pl. rezgések, zaj fokozódása, stb.)
A váratlan és teljes meghibásodásokat katasztrofális meghibásodásnak nevezzük.

## Slide 14
A véletlen esemény értéke nem állandó, esetről esetre más lehet, de meghatározható, hogy az értékük milyen valószínűséggel esik a megadott határok közé.

## Slide 15
Ezeket a véletlen eseményeket leíró mennyiségeket valószínűségi változóknak nevezzük, és görög betűkkel jelöljük. (pl. ξ,ζ,ή)
A valószínűségi változók aktuális értékeit pedig latin betűkkel jelöljük (pl. x,y,z)

## Slide 16
Egy ξ valószínűségi változó jellemezhető egy F(x) eloszlásfüggvénnyel, amely megadja annak a valószínűségét, hogy ξ<x.
P(ξ<x) = F(x)
Határesetek:
F(-∞)=0 (lehetetlen)
F(+∞)=1 (biztos)

## Slide 17
Ha ξ csak x1, x2, … xn diszkrét értékeket vehet fel, az eloszlásfüggvény lépcsőzetes, az eloszlás diszkrét.

## Slide 18
Folytonosnak nevezzük a valószínűségi változót, ha eloszlásfüggvénye előállítható egy másik függvény integráljaként:
F(x)= ∫x-∞f(x)dx

## Slide 19
Az f(x) függvény az eloszlás un. sűrűségfüggvénye. Pl.:

## Slide 20
Az előző sűrűségfüggvényhez tartozó eloszlásfüggvény

## Slide 21
A sűrűségfüggvény nulladrendű általános momentuma a sűrűségfüggvény görbe alatti területét jelenti, ez mindig 1.
Ez a normálás feltétele

## Slide 22
A sűrűségfüggvény elsőrendű általános momentuma, a súlypontjának koordinátája a várható érték

## Slide 23
Az n-ed rendű általános momentum

## Slide 24
Az eltérés: x-x
A centrális momentumok:

## Slide 25
Nevezetes a másodrendű centrális momentum:
a diszperzió

## Slide 26
A négyzetes középeltérés, vagy δ-szórás:
δ=√D(ξ)

## Slide 27: Meghibásodási jellemzők, megbízhatósági kritériumok
A meghibásodások eloszlása:

## Slide 28: Meghibásodási jellemzők, megbízhatósági kritériumok
A meghibásodások gyakorisága:

## Slide 29: Meghibásodási jellemzők, megbízhatósági kritériumok
A hibamentes működés valószínűsége (megbízhatóság):

## Slide 30: Meghibásodási jellemzők, megbízhatósági kritériumok
A meghibásodási tényező (meghibásodási ráta):

## Slide 31: Meghibásodási jellemzők, megbízhatósági kritériumok
Átlagos tényleges működés ideje
(várható érték, elsőrendű általános momentum):

## Slide 32: Meghibásodási jellemzők, megbízhatósági kritériumok
Másodrendű általános momentum

## Slide 33: Meghibásodási jellemzők, megbízhatósági kritériumok
Másodrendű centrális momentum
(diszperzió, szórásnégyzet):

## Slide 34: Meghibásodási jellemzők, megbízhatósági kritériumok
δ szórás
δ=√μ2= DX

## Slide 35: Meghibásodási jellemzők, megbízhatósági kritériumok
γ-kvantilis
tγ
R(tγ)= γ[%]/100

## Slide 36: Elemek megbízhatósága
Elem: további részekre történő felbontása a megbízhatóság szempontjából már nem lehetséges

## Slide 37
Elem
Nem felújítható
Felújítható
azonnal felújítható
Számottevő felújítási idejű elem
felújítási függvény
felújítási intenzitás
kockázat
maradék élettartam
Készenléti tényező
Stacionárius készenléti tényező

## Slide 38
Rendszerek megbízhatósága
soros
párhuzamos
Vegyes
Egy elem hibája az egész rendszer meghibásodását jelenti
A párhuzamos rendszer
meghibásodása akkor következik be, ha minden eleme meghibásodott
Melegtartalékos redundancia
(passzív rezerválás)
R1
R2
R3
Rn
Rs(t) = R1(t)*R2(t)*…Rn(t)
Rs
R1
R2
Rpm
R1
R2
Rph
Hidegtartalékos redundancia
(aktív rezerválás)
* %